План-конспект урока по технологии в 5 классе

по разделу «Обработка металла»

Разработал учитель технологии МБОУ СОШ № 25 Криуленко Павел Николаевич

Тема урока: «Гибка тонколистового металла».

Цель:

- Ознакомить со способами и приёмами гибки тонколистового металла, инструментом и приспособлениями применяемыми для гибки металла.

- Обобщить знания о свойствах металлов.

- Формировать умения по гибке заготовок из тонколистового металла.

- Развивать умения организовать свою деятельность.

- Вырабатывать привычку качественно и безопасно выполнять работу, бережно обращаться с инструментом и оборудованием.

Тип урока: комбинированный.

Инструмент и оборудование: тиски слесарные,  киянки, оправки.

Наглядные пособия: образцы изделий, чертежи изготовляемых деталей.

Ход занятия:

1.Организационная часть (2 мин.):

- проверить готовность к уроку;

- отметить отсутствующих;

- назначить дежурных;

- сообщить тему урока.

2. Повторение пройденного материала (5 мин.):

- Устройство  ручных слесарных ножниц.

- Листовой металл какой толщины (чёрный, цветной) можно резать ручными слесарными ножницы?

- Чем отличаются ручные слесарные ножницы от бытовых ножниц?

- Как классифицируются слесарные ножницы в зависимости от формы режущих ножей?

- Способы резания тонколистового металла ручными слесарными ножницами.

- Перечислить правила безопасности при резании листового металла ручными слесарными ножницами.

3.Объяснение нового материала (15 мин.):

Гибка - это слесарная операция, с помощью которой заготовке или ее части придаётся необходимая форма. Сущность её заключается в том, что одна часть заготовки перегибается по отношению к другой на заданный угол. Напряжения изгиба должны превышать предел упругости, а деформация заготовки- быть пластической. Только в этом случае заготовка сохранит приданную ей форму после снятия нагрузки.

Сгибанием из листов металла изготавливают самые различные объёмные предметы. Вручную эту операцию осуществляют в тисках и на оправках или с помощью специальных приспособлений.

Гибку небольших заготовок из тонколистового металла выполняют в тисках. Чтобы не испортить поверхность заготовок, на губки тисков надевают нагубники. Заготовку в тисках закрепляют так, чтобы линия сгиба (разметочная риска) находилась на уровне нагубников, установленных на губки тисков.

Гибку тонколистового металла выполняют киянкой (рис. 74, а). Можно пользоваться слесарным молотком, но удары следует наносить не по заготовке, а по деревянному бруску, который будет отгибать металл, не оставляя на нем вмятин (рис. 74, б). Первоначально легкими ударами сгибают края заготовки, а затем переходят к ее средней части.

Для гибки заготовок часто применяют оправки в виде брусков металла различной формы (рис. 75).

Если необходимо согнуть большое количество одинаковых деталей, пользуются

специальными приспособлениями. Например, установив заготовку в прорезь приспособления, показанного на рис. 76, и ударяя по ней молотком, можно быстро получить деталь необходимой формы.

Гибку листового металла на производстве выполняют на гибочных машинах. Такую гибку называют механической. Основной частью гибочных машин является штамп (рис. 78). Он состоит из матрицы и пуансона. Форма рабочей части матрицы и пуансона одинакова и повторяет форму детали. Под действием пресса пуансон входит в матрицу и сгибает лист, придавая ему нужную форму. Для деталей разной формы нужен свой штамп.

Инструктаж по технике безопасности:

- Работать только исправным инструментом (киянкой и молотком).

- Надежно закреплять заготовку в тисках.

- Не стоять за спиной работающего.

- Чтобы не поранить руку, поддерживающую лист металла при его сгибании, на неё  нужно надеть рукавицу.

- Не класть оправки и инструмент на край верстака.

4. Закрепление полученных знаний (5 мин.):

- Перечислить инструменты и приспособления,  необходимые для гибки тонколистового металла.

- Для какой цели применяют нагубники?

- Как правильно закрепить заготовку при гибке?

- Можно ли при гибке тонколистового металла применять слесарный молоток?

- Перечислить правила безопасности при гибке заготовок.

5. Практическая работа (53 мин.):

Изготовления коробки из тонколистового металла ( см. Приложение 1).

- Размеченную заготовку коробки закрепить в тисках таким образом, чтобы линия сгиба была на уровне накладных уголков (нагубников).

- При помощи киянки согнуть заготовку по намеченным линиям. При необходимости использовать оправки или имеющиеся приспособления.

- Сравнить полученный результат с чертежом.

6. Заключительная часть (10 мин.):

- Сообщить о достижении цели урока.

- Проанализировать  допущенные ошибки.

- Оценить результаты труда учащихся.

- Отметить отличившихся на уроке.

- Выставить оценки в классный журнал и в дневники учащихся.

- Контролировать уборку  рабочих мест и мастерской.

Используемая литература:

- Обработка металла в школьных мастерских: Книга для учителя  /Под ред. Мирух П.Х. – М.: Просвещение, 1991, стр.79- 80.

- Практикум в учебных мастерских: Учебное пособие для студентов пед. институтов по специальности №2120 «Общетехнические дисциплины и труд» Ч.1. Обработка металлов /Под ред. Муравьёва Е.М. – М.: Просвещение, 1987, стр.60-61.

- Слесарное дело: Учебное пособие для профессиональных учебных заведений  /Под ред. Катаева А.М. – СПб.: Издательство «Лань»,2000, стр.32- 33.

- Технология: Учебник для 5 кл. общеобразоват. учреждений: Вариант для мальчиков /Под ред. Симоненко В.Д.- М.: Просвещение, 1998, стр. 82- 85.

- Технология обработки металлов: Учебник для учащихся 5- 9 кл. общеобразоват. учреждений  /Под ред. Муравьёва Е.М.- М.: Просвещение, 2002, стр.37- 38.