Разработка урока по технологии

«Назначение резьбы и её параметры»

Учитель технологии

МБОУ  СОШ №25

Криуленко П.Н.

Конспект урока по технологии в 7 классе.

Тема урока: «Назначение резьбы и ее параметры».

Цель: Дать понятие о резьбе, ее назначении и элементах. Изображение резьбы на чертежах. Привить учащимся навыки нарезания наружной и внутренней резьбы.

Задачи:

- Объяснить учащимся, что такое резьба и ее элементы.

- Обучить приемам нарезания наружной и временной резьбы.

- Уделить внимание практической направленности урока.

Объект работы: Изготовление болтов М10 ‹ 45 и гаек 10 ‹ 8

Тип урока: урок сообщения новых знаний.

Материально техническая база:

- Оборудование мастерской.

- Детали с образцами резьб.

- Мерительные инструменты, режущие инструменты, приспособления и заготовки.

- Учебные таблицы и таблицы по Т.Б.

- Мультимедийный проектор.

- Компьютер

- Экран

Ход занятий.

- Организация учащихся.

  - Приветствие;

  - Организация рабочих мест;

  - Проверка посещаемости учащихся;

  - Полная готовность оборудования к работе;

- Опрос темы прошлого урока.

      - Порядок  выполнения операций при сверлении (разметка, кернение и сверление).

      - Устройство сверла.

      - Т.Б. при сверлении.

- Освоение нового материала.

      - Назначение резьбы и ее параметры./слайд №1,2/

- Стандартные резьбовые изделия /слайд №3/

- Изделия с винтовой поверхностью/слайд №4/

Резьба применяется для разъемных сверлений деталей между собой и для передачи движения. Например: резьба на конце шпинделя токарного станка предназначена  для крепления патрона, а резьба ходового винта служит для передачи движения маточной гайке фартука.

- Профили резьбы./слайд №5/

Наиболее распространенными в машиностроении типами резьб являются -метрическая резьба и дюймовая резьба, трапециидальная и прямоугольная, применяемые для передачи движений и усилений.

Метрическая резьба /слайд №6/ - широко применяется в отечественном машиностроении для резьбовых соединений. Все эти резьбы имеют треугольный профиль с углом  d=60° , вершины и впадины которого образованы прямыми линиями. Метрическая резьба относится к резьбам с зазорами, шаг и другие размеры метрических резьб дают в миллиметрах. /слайд №7/ Обозначаются метрические резьбы на чертежах буквой «М» и размерами наружного диаметра и шага, а так же номером резьбы. Различают метрические резьбы как основную и мелкую.

Дюймовая резьба (трубная) /слайд №8/ - в нашем машиностроении применяется редко; только при ремонте некоторых старых и импортных машин. Эта резьба имеет треугольный профиль с углом d=55° , вершины и впадины которого срезаны прямыми линиями. Дюймовая резьба, как и метрическая, относится к резьбам с зазорами, а трубная резьба не имеет зазоров и поэтому применяется для плотных соединений деталей, как газа и водопроводные трубы, а также штуцеры, муфты, угольники./слайд №9/  На чертежах обозначается наружный диаметр в дюймах, а вместо шага резьбы указывается число ее витков на длине в 1″

- Параметры резьбы /слайд №10/

- Шаг резьбы - расстояние между двумя вершинами или впадинами

- Угол профиля - d=60°

- Наружный диаметр резьбы – расстояние между противоположными вершинами.

- Внутренний диаметр резьбы – расстояние между противоположными впадинами.

- Винтовая линия /слайд №11/

В зависимости от направления подъема витка различают правую и левую резьбу.

- Правой резьбой называется резьба, подъем витка, который направлен слева на право.

- Левой резьбой называется резьба с подъемом витка справа налево.

- Образование резьбы /слайд №12/

- Нарезание наружной и внутренней резьбы. /слайд №13/

- Нарезание наружной резьбы с помощью плашки /слайд №14-15/

        - Снятие фаски;

        - Установка заготовки по угольнику;

        - Установка плашки;

        - Нарезание резьбы;

        - Проверка качества резьбы.

Плашка не должна быть поврежденной (проверяется навинчиванием на болт).

Не допуская перекоса плашки, вращают ее после нарезания 1-2 ниток резьбы. Проверяют совпадение осей вращения плашки и стержня. После этого смазывают мелом резьбовую часть стержня. Вращения должны быть возвратно-поступательными. Качество проверяют резьбовыми микрометрами, кольцами и пробками. В школьных мастерских гайками. После окончания работы плашку вынимают из плашкодержателя, очищают щеткой от стружки, протирают ветошью и смазывают маслом.

При нарезании резьбы плашку следует надежно закреплять в плашкодержателе. При работе соблюдайте осторожность, чтобы рука не попала между рукояткой плашкодержателя и опорой. Для смазки пользуйтесь масленкой. Не сдувайте стружки с плашки, а пользуйтесь сеткой-сметкой. Не допускайте попадания масла на одежду, руки.

Таблица для определения диаметра стержня резьбы. /слайд №16/

| D. резьбы | Шаг/ р./ | Диаметр стержня. |
| --- | --- | --- |
| М8 | 1,25 | 7,8-7,9 |
| М10 | 1,5 | 9,75-9,85 |
| М12 | 1,75 | 11,76-11,88 |

    - Нарезание внутренней резьбы с помощью метчика. /слайд №17-18/

Приступив к работе надо выполнить разметку места отверстия с обязательным его направлением

- Установка метчика;

- Проверка угольником установки метчика;

- Навертывание резьбы;

- Проверка качества резьбы.

При нарезании резьбы в вязких и мягких металлах необходимо периодически вывертывать метчик и очистить канавки от стружки. Резьбу следует нарезать последовательно полным набором метчиков. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы не было переноса метчика.

Надо проявлять особую осторожность при нарезании резьбы в глухих отверстиях. Периодически смазывать нарезаемую резьбу маслом.

Таблица для выбора D (р.) /слайд № 19/

| D (р.) | D сверла |
| --- | --- |
|  | чугун | сталь |
| 5,0 | 4,1 | 4,2 |
| 6,0 | 4,9 | 5,0 |
| 8,0 | 6,6 | 6,7 |
| 10,0 | 8,3 | 8,4 |
| 12,0 | 10,0 | 10,1 |

- Практическая часть./слайд № 20/

      - Точение стержней для изготовления резьбы М10 D 9,8 на ТВ-6.

      - Нарезание резьбы М10 с помощью плашки.

      - Нарезание резьбы М10 с помощью метчика.

      - Сверление отверстий для изготовления резьбы М10,<8, D 8,4 (гаек).

      - Техника безопасности при работе. /слайд № 21/

- Заключительная часть./слайд №22-24/

      - Демонстрация работ.

      - Разбор типичных ошибок.

      - Закрепление нового материала:

  - Выполнение тестовых заданий

  - Методические указания при выполнении теста (слайд №9).

  - Проверка правильности выполненных заданий (слайд №10).

- Домашнее задание

- Выставление оценок./слайд № 25/

- Уборка мастерской.

Методические указания.

После вводного инструктажа несколько учащихся (по числу подготовленных рабочих мест, на которых есть заготовки, резьбонарезной инструмент, штангельциркуль, чертеж, С.О.Ж.) нарезают внутреннюю и наружную резьбу на заранее подготовленных заготовках.

Нарезав резьбу на 3-4 деталях, они вытирают инструмент, вынимают плашку из воротка, отдают работу учителю или ответственному за этот участок, и их место занимают другие учащиеся.

Работа каждого нового ученика начинается с проверки заготовки, организации рабочего места. Желательно занятие организовать так, чтобы учащиеся в будущем работали осознанно, могли самостоятельно подобрать сверло под резьбу, определить диаметр стержня под резьбу, выбрав соответствующий резьбонарезной инструмент.

- Возникают ошибки – перекос резьбы. Избежать ее можно, тщательно контролируя положение плашки в начале резания. Если ученик не может начать резание, он должен в первую очередь проверить, соответствует ли диаметр заготовки справочному, убедиться в наличии фаски. Необходимо проверить плашку. В ходе занятия надо контролировать порядок смен, чтобы ученик, нарезав три детали, передавал инструмент и рабочее место своему товарищу.

- Желательно организовать работу так, чтобы в течении этого и ближайших занятий все учащиеся имели возможность практически освоить приемы нарезания внутренней резьбы.

- Учебные цели вполне обеспечат гайки М10<8 и болты М10 <45, которые в большом количестве нужны для ремонта мебели и других бытовых нужд.

Литература.

- http://www.slesarnoedelo.ru/content/inde x70.php

- www.metlkon.ru

- tehno-line.ru

- http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/625076c4-8291-19fe-4847-47737f88c150/?fullView=1&from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66&&subject=90&rubric_id[]=21994

- «Трудовое обучение» А.К.Башенков, Васильченко Е.В. Издательство «Просвещение»